Per la rasatura di superfici in calcestruzzo, di spessore medio di 3 mm, mediante applicazione a spruzzo od a mano, fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, polimero modificata, bicomponente, tixotropica, con inibitore di corrosione organico, tipo EMACO R955 F della BASF CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Aderenza al calcestruzzo > 2 MPa, secondo UNI EN 1542 (trazione diretta);

- Modulo elastico statico 11.000 (± 2.000) MPa a 28 giorni di stagionatura, secondo UNI EN 13412;

- Resistenza a compressione UNI EN 12190 >8 MPa a 1 giorno -  >18 MPa a 7 giorni  - >25 MPa a 28 giorni di stagionatura;

- Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,5 kg(m2(h-0,5

Per uno spessore medio di 3 mm per  ogni m2		€ 20,82

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia della superficie di supporto,

- la miscelazione,

- la finitura superficiale a frattazzo della malta.

Sono esclusi la preparazione del supporto mediante sabbiatura ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.